## Slide 1
Verilog
UART

## Slide 2
02 TX FSM

## Slide 3
02 TX ASM

## Slide 4
03 Simulation Scenario - TX
첫 Scenario는 Value 하나를 넣어서 제대로 전송이 되는지 테스트
Tx_start는 Switch의 형태로 가정하고 1 In
10 bit 만큼의 Delay 후 결과 확인

## Slide 5
03 Simulation - TX
Random_i_btn Data 1이 4연속 들어왔을 때 o_btn 발생
Tx data = 8’h31 In
Data in & Busy Signal = 1
Bit Count가 증가 → Data가 Shift하며 이동
Data는 b_tick에 맞춰 Out → But 16 Sampling을 하였으므로 예상과 같이 6.52us

## Slide 6
03 Simulation Scenario – TX Verfication
UART TX DUT
CLK GEN
RESET
Message
8’h41

## Slide 7
03 Simulation for Task - TX Verfication
Tx High → Low Find
Tx = 1이면 Fail Start bit, Bit Period에 맞춰 Tx In
Bit Period를 보낸 후 Tx = 0이면 Fail Stop bit
예상값과 받은값 비교

## Slide 8
03 Simulation Scenario - TX Rev Verfication
UART TX DUT
CLK GEN
RESET
Message
Random Value

## Slide 9
03 Simulation for Random Task - TX Rev Verfication
Flow는 Simulation Task와 동일
값만 Random으로 10개 In

## Slide 10
02 RX FSM

## Slide 11
02 RX ASM

## Slide 12
UART RX
▶ 회로 :
4개의 상태(IDLE, START, DATA, STOP)를 갖는 FSM
통신 속도보다 16배 빠른 b_tick을 사용하는 Oversampling 타이머로 구성
▶ 동작 :
  IDLE : Start Bit(rx가 0으로 떨어짐)를 감지
  START : Start Bit의 중앙까지 기다려 통신 시작을 결정
  DATA : b_tick 타이머를 이용해 각 데이터 비트의 정중앙에서 값을 16번 샘플링하고, shift_register(rx_buf_reg)에 저장
  STOP : 통신 종료를 확인하고, rx_done 펄스를 한 클럭 동안 발생시킴.

## Slide 13
02 RX FSM Revised

## Slide 14
02 RX ASM Revised

## Slide 15
UART RX Revised
▶ 회로 :
4개의 상태(IDLE, START, DATA, STOP)를 갖는 FSM
통신 속도보다 16배 빠른 b_tick을 사용하는 Oversampling 타이머로 구성
▶ 동작 :
  IDLE : Start Bit(rx가 0으로 떨어짐)를 감지
  START : Start Bit의 중앙까지 기다려 통신 시작을 결정
  DATA : b_tick 타이머를 이용해 각 데이터 비트의 정중앙에서 값을 16번 샘플링하고, shift_register(rx_buf_reg)에 저장
  STOP : 통신 종료를 확인하고, rx_done 펄스를 한 클럭 동안 발생시킴.

## Slide 16
03 Simulation Scenario
BAUD_RATE, CLOCK_PERIOD_NS, BIT_PER_CLOCK, BIT_PERIOD Setting
Tx Data는 임의로 만들어서 1st Rx Data = 0, 2nd ~ 9th Rx Data = Send data 그대로 In
Bit_Period를 보낸 후 10th Rx Data = 1
Bit_Period를 보낸 후 추가로 조금 더 Rest

## Slide 17
04 Simulation - RX
Bit cnt가 증가하면서 Data_buf는 Shift가 되며 최종 Data는 8’h31

## Slide 18
04 Simulation - RX Revised
기존과 똑같이 Bit cnt가 증가하면서 Data_buf는 Shift가 되며 최종 Data는 8’h31

## Slide 19
03 Simulation Scenario
첫 Scenario는 Value 하나를 넣어서 제대로 전송이 되는지 테스트
Tx_start는 Switch의 형태로 가정하고 1 In
10 bit 만큼의 Delay 후 결과 확인

## Slide 20
03 Simulation Scenario
UART TX DUT
CLK GEN
RESET
Message
Random Value

## Slide 21
04 Simulation – RX Revised(Continous data)
1. Rx Data는 Count 8을 한 후, 최종 Data가 생성되고 그 Data가 RX로 Out & Expected Data로 Out
2. Rx Data에서 Out되어 Receive Data에 저장
3. 비교시 똑같은 것을 확인

## Slide 22
01 Block diagram

## Slide 23
02 Schematic

## Slide 24
03 Simulation Scenario – UART Loop(Continous data)
첫 Scenario는 Value 하나를 넣어서 제대로 전송이 되는지 테스트
8’h31의 10 bit를 전송
그 후 랜덤으로 생성해서 비트를 전송하고 Pass / Fail 판단

## Slide 25
03 Simulation Scenario - UART Loop(Continous data)
UART TX DUT
CLK GEN
RESET
Message
값을 넣는 기준 @(negedge tx)

## Slide 26
04 Simulation - UART Loop(Continous data)
1. 랜덤 or 지정값의 비트를 LSB순으로 Expected Data In
2. @(negedge tx)에 맞춰 Receive Data In
3. 비교시 똑같은 것을 확인

## Slide 27
04 Simulation UART Loop(Continous data excepted first data)
첫 데이터 때문에 타이밍이 맞지 않아 제외
비교시 똑같은 것을 확인

## Slide 28
Verilog
SystemVerilog

## Slide 29
04 Systemverilog Verification

## Slide 30
04 Systemverilog Verification
Virtual adder_interfac인 adder_if라는 Pointer를 생성
함수 New를 This = Testbench interfac로 포인터를 연결하게 선언
Run을 실행하면 랜덤함수를 신행하고 포인터의 A에 Tr에서 만든 값 In
Adder interface는 adder interface tb라는 이름으로 실체화
Generator는 gen으로 선언
Adder Module을 Interface와 연결
Gen에 New함수를 호출해서 실체화
100번 실행

## Slide 31
04 Simulation UART Loop(Continous data excepted first data)
A와 B의 연산에 따른 Sum, Carry값 확인
몇 개의 Data만 확인 → Sum, Carry Correct

## Slide 32
Logic
Testbench

## Slide 33
Testbench
Code
Environment’s Handler인 env 생성
Interface Instance를 adder_sub_interface로 선언
Adder Module을 Interface와 연결
Env에 new를 통해 동적 할당
Run 실행

## Slide 34
Testbench
Code
Generator, Driver, Mailbox’s Handler인 gen, drv, gen2drv_mbox 생성
New함수를 통해 인스턴스화 진행하고 new의 인자인 Virtual은 동적 연결을 위해서 adder_sub_intf 타입의 Interface에서 외부 인자를 받아옴
Gen의 인자는 Mailbox, drv의 인자는 Mailbox, 외부 인자
Run의 Task를 정의하는데 Reset 후 gen과 drv를 병렬로 실행하는데 Join_none이므로 누군가하나가 끝나면 종료

## Slide 35
Testbench
Code

## Slide 36
Testbench
Code
Transaction, Mailbox’s Handler인 tr, gen2drv_mbox 선언
함수 new를 실행시 외부 gen2drv_mbox_arg(외부 데이터)를 받아와서 Generator의 gen2drv_mbox에 연결
Run 함수의 인자는 Count로 받고 Run 실행시 Class tr을 동적할당하고 Transaction 내 rand 키워드를 가진 변수는 Random 값을 생성시켜줌
Generator가 Trasaction tr을 동적 할당한 후 mail_box를 통해 driver에게 주소, 포인터 전달

## Slide 37
Testbench
Code
Virtual Interface, Mailbox’s Handler인 adder_sub_if, gen2drv_mbox 선언
New함수가 실행되면 Driver’s Virtual Interface와 외부 gen2drv_mbox_arg(외부 데이터)를 받아와서 연결하고 외부 gen2drv_mbox_arg(외부 데이터)를 받아와서 Driver의 gen2drv_mbox에 연결
Run함수가 실행되면 계속 실행되는데 이미 Generator에서 transaction을 new 실행시켰으므로 tr_drive로 Handler만 선언
mail_box를 통해 주소, 포인터 전달하고 인터페이스를 통해 외부 데이터의 주소, 포인터도 전달
Reset시에는 외부 데이터가 0으로 In

## Slide 38
04 Simulation Adder Verification

## Slide 39
Logic
Testbench

## Slide 40
Testbench
Code
Environment’s Handler인 env 생성
Interface인 reg_interface’s Instace = reg_interface_tb로 선언
Register File Module을 Interface와 연결
Clk은 Interface Instance를 통해 In
Env에 new를 통해 동적 할당
Run 실행

## Slide 41
Testbench
Code
Generator, Driver, Mailbox’s Handler인 gen, drv, gen2drv_mbox 생성
New함수를 통해 인스턴스화 진행하고 new의 인자인 Virtual은 동적 연결을 위해서 reg_interface 타입의 Interface에서 외부 인자를 받아옴
Gen의 인자는 Mailbox, drv의 인자는 Mailbox, 외부 인자
Run의 Task를 정의하는데 Reset 후 gen과 drv를 병렬로 실행하는데 Join_any이므로 하나라도 끝나면 다음으로 넘어감

## Slide 42
Testbench
Code

## Slide 43
Testbench
Code
Transaction, Mailbox, Virtual Interface’s Handler인 tr, gen2drv_mbox, reg_if 선언
함수 new를 실행시 외부 gen2drv_mbox_arg(외부 데이터)를 받아와서 Generator의 gen2drv_mbox에 연결
Run 함수의 인자는 Count로 받고 Run 실행시 Class tr을 동적할당하고 Transaction 내 rand 키워드를 가진 변수는 Random 값을 생성시켜주는데 Error 발생시 Error!!! display
Generator가 Trasaction tr을 동적 할당한 후 mail_box를 통해 주소, 포인터 전달

## Slide 44
Testbench
Code
Transaction, Virtual Interface, Mailbox’s Handler인 tr, reg_if, gen2drv_mbox 선언
New함수가 실행되면 Driver’s Virtual Interface와 외부 reg_if(외부 데이터)를 받아와서 연결하고 외부 gen2drv_mbox (외부 데이터)를 받아와서 Driver의 gen2drv_mbox에 연결
Run함수가 실행되면 계속 실행되는데 tr을 통해 Mailbox의 즈소, 포인터를 가져오고 외부 Interface를 통해 trasaction에 w_en과 wdata In
Reset시에는 외부 데이터가 0으로 In, Rst = 1 In

## Slide 45
04 Simulation Register File Verification
@(negedge)에 맞춰 Register File에 저장